Minimalny zakres uproszczonej dokumentacji technicznej opracowywanej przez Wykonawcę

w ramach Projektu grantowego pn. „Fotowoltaika w Gminie Supraśl”

Zakres minimalny dla wszystkich rodzajów wariantów instalacji (fotowoltaicznej i hybrydowej)

Strona tytułowa:

- Dane adresowe i kontaktowe Inwestora/Zamawiającego

- Adres nieruchomości, na którym ma być zamontowana instalacja OZE

- Dane adresowe i kontaktowe wykonawcy dokumentacji

- Data opracowania dokumentu

Część diagnostyczna:

- Opis przedmiotu opracowania

- Opis stanu aktualnego nieruchomości (opis powinien określać parametry wyjściowe umożliwiające dobór instalacji OZE w dalszej części opracowania, np. powierzchnię obiektu, rodzaj poszycia dachowego, liczbę osób zamieszkujących, dotychczasowe użycie energii, moc przyłączeniową, rodzaj aktualnego źródła ciepła, miejsce lokalizacji kotłowni, sposób podgrzewania c.w.u. etc.)

Zakres obligatoryjny dla poszczególnych technologii

Instalacje fotowoltaiczne:

- Moc instalacji w kWp

- Liczba paneli fotowoltaicznych wraz z podaniem ich mocy jednostkowej

- Liczba inwerterów wraz z podaniem ich mocy jednostkowej

- Aktualne roczne zużycie energii wynikające z faktur/rozliczeń ze sprzedawcą energii

- Moc umowna przyłączenia nieruchomości do sieci dystrybucyjnej wraz z analizą co do konieczności podpisania aneksu do istniejącej umowy z operatorem

- Planowany uzysk roczny energii

- Miejsce montażu instalacji

Instalacje solarne:

- Moc instalacji w kW

- Liczba paneli solarnych wraz z podaniem ich mocy jednostkowej

- Pojemność zbiornika

- Ilość osób zamieszkujących nieruchomość

- Aktualny sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej wraz z podaniem wykorzystywanego paliwa

- Planowany uzysk roczny energii

- Miejsce montażu instalacji

Informacje ogólne:

- Efekt ekologiczny inwestycji, w tym:

- Planowany uzysk energii z OZE (określony w kWh/rok)

- Moc instalacji (określony w kW)

- Schemat projektowanej instalacji OZE

- Informacja o uprawnieniach Wykonawcy i/lub Projektanta – czy dany Wykonawca posiada uprawnienia do realizacji tego typu usługi

- Oświadczenie projektanta o treści: „Oświadczam, że niniejsza dokumentacja techniczna została opracowana na potrzeby inwestycji realizowanej w ramach Projektu grantowego pn. „Fotowoltaika w Gminie Supraśl” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”

# Footnotes

W przypadku instalacji hybrydowej uwzględniającej dwa rodzaje instalacji należy dokonać analizy dwóch rodzajów instalacji.